УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

УЖГОРОДСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Ужгородського ВПУ

торгівлі та технологій харчування

«___»____________ 2016р. №______

І Н С Т Р У К Ц І Я  № 1

про заходи пожежної безпеки

в Ужгородському ВПУ ТТХ

(ЗАГАЛЬНООБ`ЄКТОВА)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Інструкція про заходи пожежної безпеки (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про пожежну безпеку», НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» і встановлює правила дотримання пожежної безпеки в усіх навчальних, виробничих, службових, складських і  допоміжних приміщеннях Ужгородського ВПУ ТТХ.
1.2.Працівники училища зобов'язані:
-    дотримуватися вимог пожежної безпеки;
-    не допускати дій, які можуть призвести до виникнення пожежі;
-    знати й дотримуватися усіх вимог нормативних актів пожежної безпеки та цієї Інструкції;
-    користуватися тільки справними інструментами, приладами, обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації;
-    виконувати вказівки керівників та відповідальних за пожежну безпеку;
-    після закінчення роботи прибирати робочі місця від горючих відходів, знест-румлювати електроспоживачі, які за умовами виробництва не повинні працювати в неробочий час;
-    уміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння, знати порядок дій у разі ви-никнення пожежі.
1.3.Відповідальність за дотримання протипожежного режиму в приміщеннях училища покладається на  осіб, відповідальних за пожежну безпеку (таблички із зазначеними відповідальними, їх посадами і ініціалами мають бути в кожному приміщенні ),

а в неробочий час - на сторожів.
1.4.Під час зміни сторожі зобов'язані перевіряти:
-    протипожежний стан приміщень, які вони охороняють;
-    справність засобів зв'язку, сигналізації та засобів пожежегасіння.
1.5.У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки сторож зобов'язаний повідомити директора і ужити заходів щодо їх усунення.
1.6.Директор училища зобов'язаний:
-    контролювати виконання усіма працівниками вимог цієї Інструкції;

-   наказом по училищу призначити відповідального за пожежну безпеку в училищі;
-    контролювати своєчасне проведення  інструктажів з питань пожежної безпеки;
-    періодично перевіряти стан пожежної безпеки в училищі;
-   організувати  забезпечення утримання у справному стані засобів пожежегасіння та шляхів евакуації.
1.7.Ця Інструкція поширюється на територію, навчальні, виробничі, службові, складські і  допоміжні  приміщення училища і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них.
Інструкція є обов'язковою для вивчення й виконання всіма працівниками та учнями під час навчання в училищі.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1.Вимоги пожежної безпеки щодо утримання території:
2.1.1.До  будівлі училища слід забезпечити вільний доступ.
2.1.2.Протипожежні розриви між  спорудами повинні відповідати вимогам будівельних норм. Забороняється захаращувати їх та улаштовувати на них стоянку  автотранспорту.
2.1.3.Сміття та відходи необхідно регулярно виносити та  вивозити у спеціально відведені для цього місця (облаштована площадка на вул.Володимирській) .
2.1.4.Проїзди та проходи до будівлі училища,  підступи до  пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежегасіння повинні бути завжди вільними, утримуватися справними й перебувати в задовільному стані будь-якої пори року.
2.1.5.Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.
2.1.6.На території училища на видному місці повинна бути розміщена таблички із зазначенням на ній порядку виклику пожежної охорони (тел..101), знаки із зазначенням місць установлення первинних засобів пожежегасіння.
2.2.Вимоги пожежної безпеки щодо утримування будівлі училища та  його приміщень:
2.2.1.Для всієї  будівлі  та приміщень  навчального, виробничого призначення й лабораторій, майстерень необхідно визначати категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24-86 і класи зон за ДНАОП 0.00.1-32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (ПБЕ)».
2.2.2.На вхідних дверях у зазначених приміщеннях слід розміщати таблички із зазначенням категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки та класу зони.
2.2.3.Будівля  та приміщення училища повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів виробничої діяльності й постійно утримуватись у чистоті.
2.2.4.Меблі й обладнання в кабінетах, лабораторіях і майстернях слід розміщати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення. Навпроти дверного прорізу необхідно залишати прохід, який повинен дорівнювати ширині дверей, але не менше 1,0 м.
2.2.5.За наявності в приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється перебувати в ньому не більше 50 осіб.
2.2.6.Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) й виходи слід постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.
2.2.7.Забороняється:
-    влаштовувати кладові чи інші допоміжні приміщення під сходовими маршами;
-   знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні;
-    зберігати, в тому числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій;
-    замикати на замки та зачиняти на інші запори, що погано відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері під час перебування в будівлі людей. За необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей грати повинні бути розкриті (розсунуті, зняті).
2.2.8.Установлювати глухі (незнімні) грати дозволяється в  складах та інших приміщеннях, де це передбачено нормами й правилами, затвердженими в установленому порядку.
2.2.9.Заряджання та перезаряджання вогнегасників повинно виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезаряджанню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.
2.2.10.Усі працівники зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками.
2.2.11.Горище, електрощитові та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів).
2.2.12.Двері горища,  технічного поверху,  електрощитової слід утримувати замкненими. На дверях цих приміщень повинно бути вказане місце зберігання ключів.
2.2.13.У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення слід дотримуватися протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування.
2.2.14.Зберігання різних речовин і матеріалів у складських приміщеннях повинно здійснюватися з урахуванням їхніх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання легкозаймистих і горючих рідин з іншими матеріалами (речовинами), зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з речовинами органічного походження, не дозволяється.
2.2.15.У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах  залишаючи між ними проходи завширшки не менше 1,0 м. 
2.2.16.У технічних приміщеннях не дозволяється зберігати й застосовувати легкозаймисті й горючі рідини (далі - ЛЗР і ГР), балони з газами, карбід кальцію, інші речовини й матеріали, що мають підвищену вибухопожежонебезпеку.
2.2.17.Приміщення, де використовуються персональні комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками місткістю 3,0 л. із розрахунку: один вогнегасник на кожні 20м² площі підлоги захищуваного приміщення. Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.
2.3.Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню
2.3.1.Забороняється розводити багаття, застосовувати відкритий вогонь на території та в приміщеннях училища.
2.3.2.Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового дозволу директора, або особи, яка виконує його обов'язки.
2.3.3.Дозвіл на проведення вогневих робіт належить оформляти напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника та посвідчення про проходження пожежно-технічного мінімуму. Виконувати вогневі роботи дозволяється тільки після вжиття заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газо електрозварювальному обладнанні. Вогневі роботи повинні негайно припинятися на вимогу відповідального за їх безпечне проведення та органів державного пожежного нагляду.
2.4.Правила утримування технічних засобів протипожежного захисту.
2.4.1.Будівля й приміщення (електрична котельня) повинні оснащуватись установками пожежної сигналізації (УПС)  відповідно до вимог чинних нормативних документів.
2.4.2.Усі установки повинні бути справними, утримуватися в робочому стані та мати сертифікати відповідності.
2.4.3.Для утримування в робочому стані УПС  слід виконувати такі заходи:
-    технічне обслуговування для збереження показників безвідмовної роботи на весь термін служби;
-    матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення для безвідмовної роботи в усіх режимах експлуатації, підтримання і своєчасне відновлення робочого стану;
-    опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого та чергового персоналу.
Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж і налагодження установок, зобов'язані мати ліцензію на право виконання цих робіт.
2.4.4. Приміщення майстерень та лабораторій повинні бути обладнані системами протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв'язку відповідно до вимог будівельних норм.
2.5.Утримування інженерного обладнання.
2.5.1.Силове й освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватися та експлуатуватися відповідно до ПУЕ, ПБЕ та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ).
2.5.2.Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати й пристрої слід монтувати на негорючих основах (текстоліт, гетинакс та інші матеріали).
2.5.3.Розподільні електрощити, електродвигуни та пускорегулювальні апарати необхідно періодично оглядати та очищати від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигунів та іншого електрообладнання) повинно проводитися з відома відповідального за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть спричинити коротке замикання, слід терміново ремонтувати або заміняти на інші.
2.5.4.Електроустаткування й електроапаратуру ущільненого та захисного виконання необхідно систематично перевіряти на герметичність, при цьому особливу увагу слід звертати на стан ущільнювальних прокладок.
2.5.5.Настільні лампи, вентилятори, холодильники та інші електроприлади слід умикати в мережу тільки через справні штепсельні розетки й електрошнури.
2.5.6.Експлуатація тимчасових електромереж забороняється.
2.5.7.Заміри опору ізоляції в силових та освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки.
2.5.8.Під час вечірньої перевірки службових приміщень і робочих кабінетів сторож зобов'язаний знеструмити електрообладнання, електроапаратуру та інші електричні прилади, перебування яких у нічний час під напругою необов'язкове.
2.5.9.Обігрівання приміщень училища повинно здійснюватися тільки центральним водяним опаленням.
2.5.10.Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:
-    використовувати як опорні конструкції горючі елементи рам (у разі встановлення кондиціонера у віконному прорізі);
-    кустарно (самотужки) переобладнувати кондиціонери;
-    заміняти триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;
-    встановлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та стінах.
2.6.Порядок огляду, приведення до пожежобезпечного стану і закриття приміщень після закінчення роботи:
2.6.1.Після закінчення роботи працівники повинні впорядкувати робочі місця, зачинити вікна й вимкнути електроживлення приладів та обладнання, якими вони користувалися (настільні лампи,  вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі й т. ін).
2.6.2.Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення роботи зобов'язаний оглянути приміщення, пересвідчитись у тому, що нема порушень, які можуть призвести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

3.1.У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», вказати при цьому точну адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежегасіння;                  - повідомити про пожежу директора.

3.2.Директор (чи особа, яка його заміняє ) якого повідомлено про виникнення пожежі, зобов'язаний:

- перевірити, чи викликана пожежно-рятувальна служба;

- перевірити, чи людей оповіщено про пожежу; вимкнути (за необхідності) струмоприймачі, а у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію;

- вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

- організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

3.3.Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.

3.4.Якщо є потерпілі, необхідно надати першу (долікарську) допомогу, викликати лікаря  училища та вжити заходів щодо транспортування їх у найближчий медичний заклад.

3.5.Працівники, прийняті на роботу в Ужгородське ВПУ ТТХ повинні пройти вступний та первинний інструктажі щодо дотримання заходів пожежної безпеки на території, в адміністративному приміщенні і на робочих місцях. Повторний інструктаж проводиться один раз на рік, про що відмічається у Журналі реєстрації інструктажів з пожежної безпеки.

РОЗРОБЛЕНО:

Інженер з охорони праці                                                                             Коршинський Я.П.